Вариант №	Участник №

Задание по расчету производственной программы  АТП

Таблица №1

| № пп | Наименование | Условное обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип подвижного состава (марка, модель) |  |  |
| 2. | Среднесписочное количество автомобилей | А сп. |  |
| 3. | Среднесуточный пробег автомобиля | l сс |  |
| 4. | Количество рабочих дней в году | Д рг. |  |
| 5. | Коэффициент технической готовности | α |  |
| 6. | Категория условий эксплуатации |  |  |
| 7. | Природно – климатические условия |  |  |
| 8. | Условия хранения ПС |  |  |
| 9. | Коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам | КИ |  |

Порядок выполнения профессионального задания:

- Выбрать нормативные периодичности технического обслуживания и  капитального ремонта для автомобиля по заданию, таблица №1:

- Скорректировать нормативные периодичности ТО и КР по условиям эксплуатации.

- Выбрать нормативные трудоемкости по ТО и ТР для автомобиля из ОНТП – 01 - 91.

- Скорректировать нормативные трудоемкости по условиям эксплуатации.

- Определить трудоемкости технических воздействий по формулам:

- сезонного обслуживания tCO = Ссо× t2к;

- трудоемкость общего диагностирования tД-1= t1к × Сд –1/100

-	трудоемкость поэлементного диагностирования tД-2 = t2к × Сд – 2/100
Доля трудоемкости Ссо, Сд –1, Сд – 2 выбираются из  приложений к расчету.

- Определить коэффициент использования  автомобилей, по формуле:

α И = (Дрг / 365) × αТ × Ки

- Определить годовой пробег автомобилей, по формуле

ΣLг = 365×Асп ×lсс× αИ (км)

- Заполнить табл. №2

Нормативное время: 30 мин Максимальная оценка задания: 20 баллов.

Назначение штрафных баллов:

- Не правильно выбраны нормативные значения пробегов, трудоемкостей, коэффициентов корректирования – снимается от 1 до 5 баллов.